|  | SHENZHEN LONGHORN SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| --- | --- |

###### Извещатель охранный оптико-электронный пассивный с диаграммой “ШТОРА”

Утвержден ИСЕЖ.425549.003 ПС-ЛУ

СЕРТИФИКАТ № BY/112  03.13.023 00915  от  “04”  июня  2014 г.

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель “АТ-301” является охранным ИК пассивным извещателем движения с диаграммой “ШТОРА” (в дальнейшем извещатель) и предназначен для использования в системах охранной сигнализации промышленного, коммерческого и бытового применения. Извещатель служит для обнаружения изменения интенсивности постоянно принимаемого инфракрасного излучения, которое вызываются появлением в его зоне чувствительности движущегося объекта. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную, многолетнюю работу в закрытых помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы.

Электробезопасность извещателя соответствует классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Извещатель по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям стандартов Республики Беларусь и имеет Сертификат,  выданный Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- АТК (автоматическая температурная компенсация), уменьшающая вероятность ложной тревоги.

- 3-х уровневый Счетчик импульсов контролирует чувствительность и усиливает помехоустойчивую функцию извещателя;

- возможность выбора NC / NO (нормально закрытый / нормально открытый) выхода реле сигнала тревоги.

- высокая устойчивость к радио- и электромагнитным помехам.

- светодиодная индикация режима тревоги.

- выключатель светодиодов индикации тревоги.

- возможность установки непосредственно на стену, в угол или потолок, а также с помощью кронштейна.

- встроенный антисаботажный микропереключатель вскрытия корпуса (тамперный контакт) - НЗ контакт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| рабочее напряжение | 9 - 16 B пост. тока |
| --- | --- |
| ток потребления в режиме “охрана”, не более | 14 мА |
| ток потребления в режиме “тревога”, не более | 8 мА |
| релейный выход тревоги | 28 В; 80 мА |
| тамперный контакт | 28 В; 100 мА |
| рабочая температура (при влажности до 95%) | -5 0С … +50 0С |
| скорость перемещения обнаруживаемого объекта | 0,3 - 3,0 м/c |
| зона охраны извещателя | 6 м |
| угол зоны охраны | 150 |
| высота установки, не более | 3,6 м |
| время индикации тревоги | 3 сек |
| индикатор тревоги | красный светодиод |
| габаритные размеры извещателя, мм | 80 х 34 х 28 |
| вес извещателя в упаковке / без | 55 г. / 45 г. |

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Рис. 1

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Устанавливать извещатель следует в местах, где обеспечивается максимальное использование диаграммы направленности линзы (см. Рис. 4).

Выберете место для установки извещателя исходя из требуемой площади защиты и рекомендованной высоты установки в соответствии с Рис. 5 - 9. Избегайте соседства извещателя с приборами имеющими: отражающие поверхности, прямые воздушные потоки от вентиляторов, фрамуг, вентиляционных отверстий и окон, источников тепла и пара, объектов имеющих изменения температуры – таких, как отопители, холодильники, печи, камины и другие источники инфракрасного излучения, а так же источников загрязнения и запыления.

Нельзя ограничивать диаграмму направленности извещателя мебелью или другими предметами.

Не устанавливать извещатель на лестницах доступных для животных. Не помещать предметы высотой более 0,9 м на расстоянии ближе 2,1 м от извещателя.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ и РЕЖИМ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

Подать питание 12 В на  клеммы «+» и «-» извещателя (см. Рис. 2).

|  | ALARM – выход Реле тревоги. +12V / GND – подключение питания + 12 В. TAMPER – выход Тамперного контакта. |
| --- | --- |

Рис. 2

Подключение питания запустит программу самопроверки и тестирования. Красный светодиодный индикатор будет светиться в течение 60 сек. Это указывает на то, что извещатель полностью работоспособен. Когда свечение индикатора прекратиться извещатель перейдет из режима тестирования в режим охраны.

# УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

Извещатель поставляется с тремя перемычками, которые используются для установки режимов его работы. В дальнейшем, при указании на установку перемычек в положение “ON” или “OFF”, смотрите рисунок. Используйте Рис.3 для определения места расположения перемычек на плате.

|  | 1. Установочное отверстие 2. Светодиодный индикатор 3. Реле тревоги 4. PIR элемент 5. Перемычка РЕЛЕ тревоги 6. Клеммы подключения 7. Тамперный контакт 8. Перемычка светодиодной индикации 9. Перемычка Счетчика импульсов |
| --- | --- |

Рис. 3

ПЕРЕМЫЧКА “JP1”  (Установка Световой индикации).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 8

Перемычка JP1  устанавливает работу светового индикатора LED: включает или выключает светодиод. Красный светодиод будет светиться в течении

3-х сек, при обнаружении движения (объявляется тревога). Установка либо снятие перемычки JP1 контролирует работу световой индикации и не оказывает влияния на другие функции извещателя.

ON (заводская установка)  –  световая индикация включена.

OFF  –  световая индикация выключена.

ПЕРЕМЫЧКА JP2 “P.COUNT”  (Установка Счетчика импульсов).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 9

Перемычка P.COUNT определяет установку режима подсчета импульсов зафиксированных ИК извещателем в процессе его работы.

“1P” контакты 1-2  (заводская установка) – этот режим характеризуется ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ извещателя при обнаружении нарушения зоны охраны. Рекомендуется для большинства условий эксплуатации в помещениях с окружающей средой без помех.

“2P” контакты 2-3 – в этом случае извещатель обладает ПОВЫШЕННОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ. Этот режим используется, если в окружении извещателя имеются некоторые помехи, которые нельзя исключить.

“3P” без перемычки  –  этот режим обладает БОЛЬШОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ. Используется, если в окружении извещателя имеется БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО разнообразных помех и излучений, которые нельзя исключить и, поэтому, вероятность возникновения ложных тревог НАИБОЛЕЕ ВЕЛИКА.

ВНИМАНИЕ! В режимах “2P” и “3P” область действия извещателя  УМЕНЬШАЕТСЯ.

ПЕРЕМЫЧКА JP3 “RELAY”  (Установка выхода Реле тревоги).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 5

Перемычка RELAY устанавливает режим работы Реле выдачи сигнала тревоги.

“NC” контакты 1-2 (заводская установка) – НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ выходной контакт реле тревоги. Это означает, что выдача сигнала тревоги произойдет путем РАЗРЫВА цепи подключения извещателя в системе охраны.

“NO” контакты 2-3 – НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ выходной контакт реле тревоги. Это означает, что выдача сигнала тревоги произойдет путем ЗАКОРАЧИВАНИЯ цепи подключения извещателя в системе охраны.

УСТАНОВКА ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Диаграмма направленности (см. Рис. 4) устанавливается путем изменения высоты монтажа извещателя в вертикальной плоскости в пределах до 3,6 м от пола до центра линзы извещателя.

После каждого изменения высоты монтажа извещателя, должен последовать ТЕСТ ДВИЖЕНИЯ - проверочной проход в защищаемой площади.

Вид сбоку

Вид сверху

Рис. 4

Проверочным проходом удостоверяется, что созданная площадь охраны соответствует требуемой для объекта установки.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА ОБЪЕКТЕ

| Вертикальный монтаж на стену. Рис. 5 | Вертикальный монтаж на потолок. Рис. 6 |
| --- | --- |
| Горизонтальный монтаж на стену Рис. 7 | Монтаж с аллеей для животных Рис. 8 |

Монтаж извещателя в дверной коробке (в дверном проеме) показан на Рис. 9.

Рис. 9

# ТЕСТ ДВИЖЕНИЯ  (ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРОХОД)

Для выдачи сигнала тревоги в режиме работы «1P» при 20ºС, достаточно пересечь зону состоящую из 2-х лучей в защищаемой области медленной ходьбой или бегом.

В режиме работы “2P” и “3P”, движений, чтобы сгенерировать тревогу необходимо в 2 раза больше.

Приблизительная ширина полного луча на расстоянии 6 м от извещателя составляет 1,3 м.

При проверочном проходе всегда двигайтесь ПЕРЕСЕКАЯ лучи детектирования, а не прямо на извещатель.

Не дотрагивайтесь до лицевой поверхности сенсоров пальцами, т.к. это приводит к ухудшению обнаружения и может быть причиной неисправности  извещателя. Для очистки сенсоров используйте чистую мягкую ткань, смоченную в чистом спирте.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Извещатели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях соответствующих группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование извещателей в упаковке изготовителя производится всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Извещатели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а так же для окружающей среды после окончания срока эксплуатации. Утилизация их производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- |
| извещатель в корпусе с линзой | 1 |  |
| паспорт | 1 |  |
| упаковка | 1 |  |

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Драгоценных металлов в определяемых количествах извещатель “АТ-301” не содержит.

##### СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Партия извещателей “АТ-301” сертифицирована Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

СЕРТИФИКАТ № BY/112  03.13.023 00915  от  “04”  июня  2014 г.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОДО “АВАНТ-ТЕХНО” гарантирует соответствие извещателя “АТ-301” требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт извещателя, вышедшего из строя в период гарантийного срока эксплуатации – 24 месяца со дня  продажи.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

___________________                                  _______________________________

### (дата)                                                        (подпись / печать)

### ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

# Text boxes

АТ - 301

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Центром  по сертификации  ТС ОПС Департамента

охраны МВД РБ

(печать)