|  | ИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ РБ 190423783.001 - 2004 |

###### Извещатель   охранный   оптико-электронный   пассивный

Утвержден ИСЕЖ.425549.002 ПС-ЛУ

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель “АВАНТ-Pro” / “АВАНТ-Pro CU1” является охранным оптико-электронным пассивным аналоговым извещателем (в дальнейшем извещатель) и предназначен для эксплуатации в системах охранной сигнализации промышленного, коммерческого и бытового применения. Извещатель служит для обнаружения изменения интенсивности постоянно принимаемого инфракрасного (ИК) излучения, которое вызывается появлением в его зоне чувствительности движущегося объекта. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную многолетнюю работу в закрытых помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы.

Электробезопасность извещателя соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Извещатель по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям стандартов Республики Беларусь и имеет Сертификат  выданный Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

Извещатель разрешен  для установки на объектах охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД РБ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- запатентованная автоматическая система обработки импульсов (APSP) с двумя программными уровнями;

- низкий уровень шума;

- высокая чувствительность;

- высокий уровень защищенности от электростатических разрядов и электрических пробоев;

- высокая степень защиты от засветки белым светом;

- высокая устойчивость к радиочастотным и электромагнитным помехам;

- автоматическая температурная компенсация (АТС);

- переключатель быстрого/медленного обнаружения;

- выключатель светодиода индикации тревоги;

- возможность регулировки диаграммы направленности в вертикальной плоскости;

- металлический экран, повышающий помехозащищенность;

- возможность установки непосредственно или посредством кронштейна на стену, потолок и в угол;

- встроенный антисаботажный микропереключатель вскрытия корпуса (тамперный контакт);

- нормально замкнутый (НЗ) релейный выход тревоги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| рабочее напряжение | 11 - 16 B пост. тока |
| --- | --- |
| ток потребления в режиме “охрана” | 13 мА |
| ток потребления в режиме “тревога” | 31 мА |
| релейный выход тревоги | 28 В dc, 150 мА |
| тамперный контакт | 28 В dc; 150 мА |
| время тестирования после подачи питания (до входа в рабочий режим) | 35 сек |
| диапазон рабочих температур | -200С … +500С |
| максимально допустимая влажность | до 95% |
| устойчивость к радиопомехам | 20 В/м |
| защита от статического разряда | 8 кВ |
| скорость перемещения объекта | 0,3 - 3,0 м/c |
| зона охраны извещателя с линзой WA-1 | 11 м / 1100 |
| зона охраны извещателя с линзой CU-1 | 15 м / 1,1 м (5,60) |
| высота установки | от 2,1 м до 2,7 м |
| номинальная высота установки | 2,1м |
| индикатор тревоги | зеленый светодиод |
| длительность сигнала тревоги | 3 сек |
| габаритные размеры извещателя | 94 мм х 66 мм х 52 мм |
| вес извещателя с упаковкой / без | 104 г. / 84 г. |
| цвет корпуса извещателя | белый |
| цвет линзы | белый |

Примечание: при отключении питания извещатель выдает сигнал тревоги.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Выбрать место установки извещателя, основываясь на требуемой дальности и высоте установки 2,1 м.

Избегайте соседства извещателя с приборами имеющими: отражающие поверхности, прямые воздушные потоки от вентиляторов, фрамуг, вентиляционных отверстий и окон, источников тепла и пара, объектов имеющих изменения температуры – таких, как отопители, холодильники, печи, камины и другие источники инфракрасного излучения, а так же источников загрязнения и запыления.

Нельзя ограничивать диаграмму направленности извещателя мебелью или другими предметами.

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

После выбора места установки детектора просверлите отверстия в задней крышке для крепежных шурупов и подводки кабеля как показано на Рис. 1. Отверстия A, B, C и D следует использовать для крепления детектора в углу. Для крепления детектора в углу аккуратно снимите плату, отвинтив винт крепления платы. В случае установки на плоской поверхности используйте отверстия Е, F, G и Н. Пропустите провода через два отверстия I и J и  подключите их к разъему, как показано на Рис. 2. Если детектор устанавливается на другой высоте, двигайте плату в точности с метками установочной высоты, нанесенные с левой стороны платы.

При установке на рекомендуемой высоте в 2,1 м (+/- 10%), извещатель обеспечивает полный охват зоны охраны в соответствии с его техническими характеристиками.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, что плата извещателя зафиксирована на метке “2.1m”. Возможно, потребуется небольшая, +\- 0,5 мм, вертикальная регулировка платы в зависимости от защищаемой площади.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Настройка извещателя осуществляется с помощью перемычек и путем перемещения самой платы в вертикальном направлении.

Перемычка J1 “СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ”.

Перемычка J1 (заводская установка “ON”) управляет работой светодиода тревоги информирующего о срабатывании извещателя. При удалении перемычки (положение  “OFF”) светодиод не работает.

Перемычка J2 “ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ”.

С помощью перемычки J2 можно выбрать чувствительность извещателя: быстрое или медленное его срабатывание. Перемычка J2 расположена внутри металлического экрана и имеет заводскую установку “ON” (высокая чувствительность- быстрое срабатывание). Этот режим рекомендуется для большинства условий эксплуатации.

При удалении перемычки J2 (положение “OFF”) извещатель переходит в режим медленного срабатывания (низкая чувствительность). Этот режим используется, если в окружении извещателя имеются помехи, которые нельзя исключить и, поэтому, вероятность возникновения ложных тревог наиболее велика.

ВНИМАНИЕ!  В режиме низкой чувствительности область действия извещателя УМЕНЬШАЕТСЯ.

Чтобы получить доступ к перемычке J2, используйте маленькую отвертку для аккуратного снятия металлического экрана.

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Диаграмма направленности формируется путем сдвига платы извещателя в вертикальной плоскости в пределах между условными отметками “1.1m” – “3.1m”. Отметки нанесены на левой стороне платы. Для сдвига платы необходимо ослабить винт, удерживающий плату в корпусе. Сдвиг печатной платы  вниз  вызывает  увеличение дальности обнаружения извещателя и удаление нижних лепестков диаграммы направленности от места монтажа извещателя. Сдвиг платы вверх вызывает уменьшение дальности обнаружения извещателя и приближение нижних лепестков диаграммы направленности к месту монтажа извещателя.

Рекомендуется фиксировать плату на отметке “2.1m".

ИЗВЕЩАТЕЛЬ “АВАНТ-Pro” КОМПЛЕКТУЕТСЯ ЛИНЗОЙ WA-1 “ШИРОКИЙ УГОЛ”. Линза  WA-1, при установке извещателя на высоте 2,30 ярды ± 10%, обеспечивает охват зоны охраны  без провалов  на расстоянии от 1,2 м до 11 м  (см. Рис. 3). Проверьте и убедитесь, что плата извещателя зафиксирована на отметке “2.1m”. Возможно, потребуется небольшая (+/- 0,5 мм) вертикальная регулировка платы.

Если извещатель устанавливается на другой высоте, двигайте плату в точности с метками установочной высоты, нанесенными с левой стороны платы.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ “АВАНТ-Pro CU1” (тип “ШТОРА”) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЛИНЗОЙ CU-1 “ШТОРА”. В этом случае диаграмма направленности извещателя будет соответствовать Рис. 4.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛИНЗЫ НЕОБХОДИМО:

- снять переднюю крышку извещателя путем надавливания отверткой на защелку;

- снять отражатель путем легкого отгибания стопорных выступов крышки;

- удалить линзу и заменить ее другой;

- поставить отражатель на место легким надавливанием до захвата стопорными выступами.

ВНИМАНИЕ:  Линза устанавливается плоскостью с нарезкой внутрь извещателя.

После замены линзы убедитесь, что она центрирована!

После фиксации платы, в обязательном порядке проводится тест движения в пределах контролируемого пространства.

ПРОГРАММА САМОПРОВЕРКИ

Подача напряжения питания на входные клеммы извещателя (см. Рис.2) запускает программу самотестирования для сигнального процессора, памяти и реле тревоги. Пульсирующее (с периодом 3 сек.) свечение в течение 35 секунд зеленого светодиода тревоги будет указывать на то, что система тестируется и находится в рабочем состоянии. По истечении 35 сек. извещатель переходит в режим охраны, а светодиод переключится на индикацию состояния реле тревоги в реальном времени.

ОБРАБОТКА СИГНАЛА

В извещателе реализована запатентованная компанией PARADOX автоматическая система обработки импульсов (APSP). В отличие от обычных пороговых алгоритмов, авто режим счета импульсов (APSP) измеряет энергию каждого детектированного сигнала и сохраняет это значение в памяти. Для генерирования тревоги накопленное в памяти суммарное значение энергии сигналов должно достигнуть определенного уровня. При получении сигнала высокого уровня (сильного, мощного) извещатель генерирует тревогу немедленно. При получении сигнала низкого уровня (вероятность ложной тревоги высока) автоматически включается режим счета импульсов, что уменьшает риск ложной тревоги. Извещатель “АВАНТ-Pro” обеспечивает высокую скорость подсчета импульсов (до 6-ти и более) в случае сигналов низкого уровня.

### ТЕСТ ДВИЖЕНИЯ (проверочный проход)

После установки извещателя, при изменении диаграммы направленности либо замене линзы необходимо проверить его работоспособность на движущийся объект по включению светодиода тревоги в пределах контролируемого пространства.

| “АВАНТ-Pro”. (с линзой “ШИРОКИЙ УГОЛ” WA-1) Вид сверху Вид сбоку Рис. 3 | “АВАНТ-Pro CU1”. (с линзой “ШТОРА” CU-1) Вид сверху Вид сбоку Рис. 4 |
| --- | --- |

В “быстром режиме” (перемычка J2 установлена), при температуре 200С, вам не следует пересекать более одной полной зоны (состоящей из 2-х лучей левого и правого чувствительного элемента) в охраняемом пространстве при любом типе движения: бег, быстрая или медленная ходьба.

В “медленном режиме” (перемычка J2 удалена) количество движений для генерации тревоги  - УДВАИВАЕТСЯ.

Приблизительная ширина полного луча на расстоянии 11 м от извещателя  - 1,8 м  (см. Рис. 3).

При неудовлетворительных результатах теста отрегулируйте ориентировку извещателя или измените место его установки. После этого возможно отключение светодиода тревоги путем удаления перемычки J1. Во время эксплуатации необходимо периодически производить тест движения.

Замечание: При проверочном проходе верхняя крышка извещателя должна быть плотно надета.

При проверочном проходе всегда двигайтесь пересекая лучи детектирования.

Никогда не идите прямо на извещатель!

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (АТС)

Система АТС автоматически настраивает чувствительность извещателя для поддержания заданной области детектирования  в широком  диапазоне  рабочих  температур: от -200С до +500С. Она позволяет исключить уменьшение зоны охраны и существенно снизить количество ложных срабатываний извещателя при значительных колебаниях температуры окружающей среды.

### ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После установки загерметизируйте все отверстия в корпусе извещателя для предотвращения попадания внутрь насекомых. Для оптимальной работы всегда содержите линзы в чистоте от грязи и пыли. Проверяйте еженедельно работу детектора.

Не дотрагивайтесь до лицевой поверхности сенсора пальцами, т.к. это приводит к ухудшению обнаружения и может быть причиной неисправности  извещателя. Для очистки сенсора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в чистом спирте.

Качество функционирования не гарантируется. если уровень электромагнитных помех в месте эксплуатации будет превышать допустимый уровень 3 в/м в диапазоне частот 0,1 – 150 МГц, установленный в ТУ 190423783.001 – 2004.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Извещатели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях соответствующих группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование извещателей в упаковке изготовителя производится всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Извещатели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а так же для окружающей среды после окончания срока эксплуатации. Утилизация их производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- |
| извещатель в корпусе с линзой | 1 | - |
| паспорт | 1 | - |
| упаковка | 1 | - |

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Драгоценный материал, г |
| --- |
| Золото | Серебро | Платина | Палладий |
| - | 0,0240 | - | - |

ПРИМЕЧАНИЕ:              Данные, приведенные в таблице, являются справочными. Фактическое содержание драгоценных материалов определяется после списания извещателей на основе сведений предприятий  по переработке драгоценных материалов.

СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Серийное производство извещателей “АВАНТ-Pro”, ”АВАНТ-Pro CU1” сертифицировано Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.  СЕРТИФИКАТЫ  СООТВЕТСТВИЯ:

-  № BY/112  03.03.023 00239  от  “  07  ”  мая  2010 г.  (АВАНТ-Pro);

-  № BY/112  03.03.023 00241  от  “  07  ”  мая  2010 г.  (АВАНТ-Pro CU1).

### СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### Средний срок службы извещателей не менее 8 лет.

ОДО “АВАНТ-ТЕХНО” гарантирует соответствие извещателей “АВАНТ-Pro”, “АВАНТ-Pro CU1” требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт извещателя, вышедшего из строя в период гарантийного срока эксплуатации – 24 месяца  со дня  продажи.

Гарантийный срок хранения извещателей – 6 мес. со дня изготовления.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель “АВАНТ-Pro”, ”АВАНТ-Pro CU1” завод.  № _____________

соответствует требованиям ТУ РБ 190423783.001-2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   ______________________________________________

Представитель ОТК

_____________________________________                    М. П.

### (подпись или оттиск личного клейма)

По вопросам закупки, сервисного обслуживания, подачи рекламаций и получения  консультаций  обращаться  на  предприятие-изготовитель   ОДО  “АВАНТ-ТЕХНО”.

### ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

# Text boxes

АВАНТ-Pro / АВАНТ-Pro CU1