|  | SHENZHEN LONGHORN SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| --- | --- |

###### Извещатель охранный оптико-электронный пассивный с диаграммой “ШТОРА”

Утвержден ИСЕЖ.425549.003 ПС-ЛУ

СЕРТИФИКАТ № BY/112  03.13.023 00916  от  “04”  июня  2014 г.

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель “АТ-401” является охранным ИК пассивным извещателем движения с диаграммой “ШТОРА” (в дальнейшем извещатель) и предназначен для использования в системах охранной сигнализации промышленного, коммерческого и бытового применения. Извещатель служит для обнаружения изменения интенсивности постоянно принимаемого инфракрасного излучения, которое вызываются появлением в его зоне чувствительности движущегося объекта. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную, многолетнюю работу в закрытых помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы.

Электробезопасность извещателя соответствует классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Извещатель по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям стандартов Республики Беларусь и имеет Сертификат,  выданный Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- АТК (автоматическая температурная компенсация), уменьшающая вероятность ложной тревоги.

- возможность выбора NC / NO (нормально закрытый / нормально открытый) выхода реле сигнала тревоги.

- высокая устойчивость к радио- и электромагнитным помехам.

- светодиодная индикация режима тревоги.

- выключатель светодиодов индикации тревоги.

- возможность установки непосредственно на стену или в угол, а также с помощью кронштейна.

- встроенный антисаботажный микропереключатель вскрытия корпуса (тамперный контакт) - НЗ контакт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| рабочее напряжение | 9 - 16 B пост. тока |
| --- | --- |
| ток потребления в режиме “охрана”, не более | 18 мА |
| ток потребления в режиме “тревога”, не более | 8 мА |
| релейный выход тревоги | 60 В; 300 мА |
| тамперный контакт | 28 В; 100 мА |
| рабочая температура (при влажности до 95%) | -5 0С … +50 0С |
| скорость перемещения обнаруживаемого объекта | 0,3 - 3,0 м/c |
| зона охраны извещателя (уст. Перемычкой “DIS”) | 6 м / 10 м |
| угол зоны охраны | 150 |
| высота установки | 2,2 м |
| время индикации тревоги | 3 сек |
| индикатор тревоги | красный светодиод |
| габаритные размеры извещателя, мм | 90 х 50 х 33 |
| вес извещателя в упаковке / без | 71 г. / 64 г. |
| цвет корпуса извещателя | светло-серый |

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Рис. 1

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Устанавливать извещатель следует в местах, где обеспечивается максимальное использование диаграммы направленности линзы (см.  Рис. 4).

Выберете место для установки извещателя исходя из требуемой площади защиты и рекомендованной высоты установки. Произведите монтаж извещателя в соответствии с Рис. 5 - 11. Избегайте соседства извещателя с приборами имеющими: отражающие поверхности, прямые воздушные потоки от вентиляторов, фрамуг, вентиляционных отверстий и окон, источников тепла и пара, объектов имеющих изменения температуры – таких, как отопители, холодильники, печи, камины и другие источники инфракрасного излучения, а так же источников загрязнения и запыления.

Нельзя ограничивать диаграмму направленности извещателя мебелью или другими предметами.

Не устанавливать извещатель на лестницах доступных для животных. Не помещать предметы высотой более 0,9 м на расстоянии ближе 2,1 м от извещателя.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ и РЕЖИМ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

Подать питание 12 В на  клеммы «+» и «-» извещателя (см. Рис. 2).

|  | TAMPER – выход Тамперного контакта. +12V / GND – подключение питания + 12 В. ALARM – выход Реле тревоги. |
| --- | --- |

Рис. 2

Подключение питания запустит программу самопроверки и тестирования. Красный светодиодный индикатор будет мигать в течение 60 сек. Это указывает на то, что извещатель полностью работоспособен. Когда мигание индикатора прекратиться извещатель перейдет из режима тестирования в режим охраны.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

| Индикация тревоги | Красный светодиод, светится 3 сек |
| --- | --- |

# УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

Извещатель поставляется с тремя перемычками, которые используются для установки режимов его работы. В дальнейшем, при указании на установку перемычек в положение “ON” или “OFF”, смотрите рисунок. Используйте Рис.3 для определения места расположения перемычек на плате.

|  | 1. Реле тревоги 2. Светодиодный индикатор 3. PIR элемент 4. Внутренний тамперный контакт 5. Клеммы подключения 6. Внешний тамперный контакт 7. Перемычка РЕЛЕ тревоги 8. Перемычка светодиодной индикации 9. Перемычка дальности обнаружения |
| --- | --- |

Рис. 3

ПЕРЕМЫЧКА “LED”  (Установка Световой индикации).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 8

Перемычка LED  устанавливает работу светового индикатора: включает или выключает светодиод. Красный светодиод (см. Рис. 1, Позиция – 2) будет светиться в течении 3-х сек, при обнаружении движения в зоне охраны (объявляется тревога). Установка либо снятие перемычки LED контролирует работу световой индикации и не оказывает влияния на другие функции извещателя.

NO (заводская установка)  –  световая индикация включена.

OFF  –  световая индикация выключена.

ПЕРЕМЫЧКА “RELAY”  (Установка выхода Реле тревоги).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 7

Перемычка RELAY устанавливает режим работы Реле выдачи сигнала тревоги.

“NC” (заводская установка) – НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ выходной контакт реле тревоги. Это означает, что выдача сигнала тревоги произойдет путем РАЗРЫВА цепи подключения извещателя в системе охраны.

“NO” – НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ выходной контакт реле тревоги. Это означает, что выдача сигнала тревоги произойдет путем ЗАКОРАЧИВАНИЯ цепи подключения извещателя в системе охраны.

ПЕРЕМЫЧКА “DIS”  (Установка дальности обнаружения).

Рис. 3,  ПОЗИЦИЯ - 9

Перемычка DIS изменяет дальность обнаружения извещателя АТ-401, сохраняя при этом все его остальные технические параметры.

“10m” (заводская установка) – этот режим устанавливает зону охраны (дальность обнаружения) извещателя АТ-401 до 10 м. Этот режим рекомендуется для большинства условий эксплуатации.

“6m” – в этом случае зона охраны извещателя (дальность обнаружения) устанавливается в пределах 6 м.

УСТАНОВКА ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Диаграмма направленности (см. Рис. 4) устанавливается путем изменения высоты монтажа извещателя в вертикальной плоскости в пределах от 2,1 м до 2,4 м от пола до центра линзы извещателя (см. Рис. 1, Позиция – 1).

Рекомендуемая высота установки извещателя от пола охраняемого помещения до линзы 2,2 м.

После каждого изменения высоты монтажа извещателя, должен последовать ТЕСТ ДВИЖЕНИЯ - проверочной проход в защищаемой площади.

Вид сбоку

Вид сверху

Рис. 4

Проверочным проходом удостоверяется, что созданная площадь охраны соответствует требуемой для объекта установки.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ К МОНТАЖУ

| Нажать и сдвинуть по стрелке монтажное основание. Рис. 5 | Снять монтажное основание с корпуса извещателя. Рис. 6 |
| --- | --- |

МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ

| Взять кронштейн и закрепить его на стене. Рис. 7 | Закрепить монтажное основание на кронштейне. Рис. 8 |
| --- | --- |
| Подсоединить провода к извещателю согласно Рис. 2. Рис. 9 | Установить извещатель на монтажное основание. Рис. 10 |

МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТЕНУ

Снять монтажное основание с корпуса извещателя. Закрепить монтажное основание на стене. Подсоединить провода к извещателю согласно Рис. 2. Установить извещатель на монтажное основание.

Рис. 11

# ТЕСТ ДВИЖЕНИЯ  (ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРОХОД)

Для выдачи извещателем сигнала тревоги в режиме охраны при 20ºС достаточно пересечь зону состоящую из 2-х лучей в защищаемой области медленной ходьбой или бегом.

Приблизительная ширина полного луча на расстоянии 10 м от извещателя составляет 1,5 м.

При проверочном проходе всегда двигайтесь ПЕРЕСЕКАЯ лучи детектирования, а не прямо на извещатель.

Не дотрагивайтесь до лицевой поверхности сенсоров пальцами, т.к. это приводит к ухудшению обнаружения и может быть причиной неисправности  извещателя. Для очистки сенсоров используйте чистую мягкую ткань, смоченную в чистом спирте.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Извещатели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях соответствующих группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование извещателей в упаковке изготовителя производится всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Извещатели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а так же для окружающей среды после окончания срока эксплуатации. Утилизация их производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- |
| извещатель в корпусе с линзой | 1 |  |
| паспорт | 1 |  |
| упаковка | 1 |  |

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Драгоценных металлов в определяемых количествах извещатель “АТ-401” не содержит.

##### СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Партия извещателей “АТ-401” сертифицирована Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

СЕРТИФИКАТ № BY/112  03.13.023 00916  от  “04”  июня  2014 г.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОДО “АВАНТ-ТЕХНО” гарантирует соответствие извещателя “АТ-401” требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт извещателя, вышедшего из строя в период гарантийного срока эксплуатации – 24 месяца со дня  продажи.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

___________________                                  _______________________________

### (дата)                                                        (подпись / печать)

### ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

# Text boxes

АТ - 401

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Центром  по сертификации  ТС ОПС Департамента

охраны МВД РБ

(печать)