Оповещатель световой «Спектр»

Паспорт

Оповещатель пожарный световой «Спектр» (в дальнейшем – оповещатель)

применяется для выдачи непрерывного светового сигнала оповещения с надписью зеленого цвета  ВЫХОД.

# 1  Характеристики

1.1 Напряжение питания оповещателя  от 10 до 24 В.

1.2 Ток потребления не более 70 мА,

1.3 Степень защиты оболочкой IP 41 по  ГОСТ 14254-96

1.4 Диапазон рабочих температур от минус 30 до 55 0С

1.5  Габаритные размеры, мм, 300 х 100 х 10.

## 2  Комплект поставки

2.1 Оповещатель «Спектр» с Паспортом – 1 шт;

2.2 Оповещатель звуковой ПКИ-1 с держателем (по заявке потребителя).

## 3  Гарантии изготовителя

3.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев  с даты ввода оповещателя в   эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

3.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента

изготовления оповещателя.

Адрес изготовителя:

220033, Республика Беларусь, г. Минск,

Партизанский проспект, д. 2 ИЛК к. 024,

а/я 14, Тел/факс: (017) 223-73-16

Зав.№ _____________________

Дата выпуска ______________

ОТК