## УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ  ШЛЕЙФОВ  ПОЖАРНОЙ  И  ОХРАННОЙ        СИГНАЛИЗАЦИИ  УКШ-01

# ПАСПОРТ

# 1   Назначение

### Устройство контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации  УКШ-01

### ( в дальнейшем – УКШ) предназначено для  визуального контроля наличия напряжения в шлейфе сигнализации (ШС).

- Характеристики

2.1 Напряжение в контролируемом ШС от 5 до 24 В.
2.2 Ток потребления – не более 15 мкА;

2.3 Степень защиты оболочки устройства – IP30 по ГОСТ 14254-96
2.4  Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 Со.

3   Комплект поставки
3.1 Устройство УКШ-01;
3.2 Паспорт – 1 экз. на. на 10  УКШ.

### 4   Указания по эксплуатации

4.1 После вскрытия упаковки необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений УКШ.
         4.2 Открыть крышку устройства. Закрепить устройство в необходимом удобном для визуального контроля месте УКШ-01 (например, на стене, на высоте 1,5 – 2 м) в конце ШС
         4.3 Подключить к клеммам устройства УКШ-01 оконечный элемент приемно-контрольного прибора (ППК) и ШС: провод ШС(+) ППК - к клемме, соединенной с выводом "+" печатной платы устройства; а провод ШС(-) ППК - к клемме, соединенной с выводом "-" печатной платы устройства.
         4.4  При наличии в ШС напряжения (более 5 В) светодиодный индикатор находиться в режиме проблескового свечения. При неправильной полярности подключения устройства или отсутствии напряжения в ШС индикатор устройства выключен.

5   Конструкция устройств  УКШ-01

5.1 Конструкция УКШ представляет собой пластмассовый корпус с установленной внутри платой. На плате расположены оптический индикатор и колодки для подключения к выводам + и – ШС. Крепление устройства УКШ – 01 к строительным конструкциям осуществляется при помощи двух  шурупов через отверстия в основании. Доступ к  этим отверстиям, а также к колодкам подключения, обеспечивается после снятия корпуса, крепящегося посредством защелок.

6   Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации  УКШ–01  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Адрес предприятия-изготовителя: 220033, Республика Беларусь, г. Минск,

Партизанский проспект, д. 2 ИЛК к. 024, а/я 14, Тел/факс: (017) 223-73-16.

Дата выпуска __________________                        Продавец: ОДО «Авант-техно».

г. Минск,    Тел.: (017) 200-01-09

ОТК ___________________________

ШС +

Пример подключения УКШ –01 в

шлейф сигнализации с пожарными	+

тепловыми извещателями                                                                             УКШ

Rок

ШС __