|  | Pyronix HIKVISION Limited. |
| --- | --- |

###### Извещатель охранный оптико-электронный пассивный объемный

Утвержден ИСЕЖ.425549.003 ПС-ЛУ

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель “COLT 10DL” является охранным оптико-электронным пассивным ЦИФРОВЫМ извещателем (в дальнейшем извещатель) с иммунитетом от животных весом до 10 кг и предназначен для использования в системах охранной сигнализации промышленного, коммерческого и бытового применения. Извещатель служит для обнаружения изменения интенсивности постоянно принимаемого инфракрасного излучения, которое вызывается появлением в его зоне чувствительности движущегося объекта. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную, многолетнюю работу в закрытых помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы.

Электробезопасность извещателя соответствует классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Извещатель по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям стандартов Республики Беларусь и имеет Сертификат,  выданный Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | Комбинация оптической системы и микропроцессорного анализа сигнала гарантирует невосприимчивость извещателя к домашним животным, имеющим МАССУ до 10 кг. |
| --- | --- |

- интеллектуальная ЦИФРОВАЯ технология “PI”  (нечувствительность к животным массой до 10 кг) анализирует разницу между проникшим в помещение лицом и животным;

- извещатель различает медленно блуждающие сигналы, исходящие от МЕДЛЕННЫХ поток воздуха или животных, и БЫСТРЫЕ сигналы от движений реального нарушителя;

- запатентованная цифровая технология обработки сигнала Digi Logic (DL) в цифровом формате анализирует время усиления сигнала из состояния покоя, сравнивая его со временем усиления и ослабления сигнала пассивного ИК- датчика, исключая возможность ложных тревог;

- цифровая АТК (автоматическая температурная компенсация) позволяет эксплуатировать извещатель  при  температуре  до  -30 0С;

- режим  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  УСТАНОВКИ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  в зависимости от условий окружающей среды значительно уменьшает вероятность ложных тревог;

- ГЕРМЕТИЧНАЯ оптика. Защита PIR-элемента от проникновения насекомых, ограждения от потоков воздуха перед PIR-элементом и предотвращение нежелательных отражений сигнала внутри корпуса;

- светодиодная индикация режима тревоги;

- выключатель светодиода индикации тревоги;

- возможность установки непосредственно на стену или в угол, а также с помощью кронштейна;

- встроенный антисаботажный микропереключатель вскрытия корпуса (тамперный контакт) - НЗ контакт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| рабочее напряжение | 9 - 16 B пост. тока |
| --- | --- |
| ток потребления в режиме ”ОХРАНА”, не более | 15 мА при 12 В пит. |
| ток потребления в режиме ”ТРЕВОГА”, не более | 9 мА при 12 В пит. |
| релейный выход тревоги | 60 В; 50 мА |
| тамперный контакт | 12 В; 50 мА |
| рабочая температура (при влажности до 95%) | -30 0С … +70 0С |
| скорость перемещения обнаруживаемого объекта | 0,3 - 3,0 м/c |
| зона охраны извещателя | 10 м |
| угол зоны охраны | 900 |
| высота установки | 2,0 – 2,4 м |
| длительность выдачи сигнала ”ТРЕВОГА” | 2 сек |
| индикатор тревоги | синий светодиод |
| степень защиты оболочки | IP 40 |
| габаритные размеры извещателя, мм | 82 х 50 х 41 |
| вес извещателя (без кронштейна) | 58 г. |
| цвет линзы и корпуса извещателя | светло-серый |

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Драгоценных металлов в определяемых количествах извещатель “COLT 10DL” не содержит.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗВЕЩАТЕЛЯ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- |
| извещатель в корпусе с линзой | 1 |  |
| паспорт | 1 |  |
| руководство по эксплуатации | 1 | на 30 извещателей |
| упаковка | 1 |  |

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование извещателей в упаковке изготовителя производится всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

Извещатели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях соответствующих группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Извещатели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а так же для окружающей среды после окончания срока эксплуатации. Утилизация их производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

##### СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Партия извещателей “COLT 10DL” сертифицирована Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО “Торговый дом “АВАНТ-ТЕХНО” гарантирует соответствие извещателя “COLT 10DL” требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт извещателя, вышедшего из строя в период гарантийного срока 24 месяца со дня  продажи.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

_________________                                 _____________________________

### (дата)                                                        (подпись / печать)

### ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

# Text boxes

COLT 10DL

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Центром  по сертификации  ТС ОПС Департамента

охраны МВД РБ

(печать)